## Slide 1
EEG vs MEG
01
Implementierung und Versuchsablauf
C-API-CLI, Teilnehmeranzeige und geplante Auswertung
Theodoros Avgitidis
15. Oktober 2026
Notes: Schwerpunkt dieses Zwischenstands sind die implementierte Erfassungssoftware und die Vorbereitung der ersten Datenerhebung am Montag, 19. Oktober 2026. Termin laut Projektplanung des Präsentierenden.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/README.md

## Slide 2
g.tec Unicorn Suite: Workflow und Daten
02
Workflow
Headset in „My Unicorn“ koppeln, Recorder starten, Signale prüfen und Aufnahme speichern.
Einzelne Kanäle
Der Recorder zeigt die EEG-Zeitverläufe der acht Elektrodenpositionen und zeichnet die Signale auf.
Frequenzbänder
Unicorn Bandpower berechnet laufend die Leistung je Kanal und Frequenzband, z. B. Theta oder Beta.
Einfacher PoC
Bandpower kann ein einfaches Feedback steuern, z. B. bei konzentriertem Kopfrechnen. Pro Person prüfen.
Notes: Unicorn Suite umfasst Recorder, Bandpower und Entwicklungswerkzeuge wie die C-API. Im Recorder lassen sich EEG-Daten erfassen, darstellen, filtern und speichern. Notch- und Bandpassfilter sowie OSCAR sind Herstellerfunktionen, keine Eigenimplementierung. Unicorn Bandpower schätzt Bandenergie fortlaufend über acht Kanäle und bietet eine UDP-Schnittstelle zur Weitergabe. Kanal und Frequenzband sind unterschiedliche Dimensionen: Ein Kanal beschreibt eine Elektrodenposition, ein Frequenzband einen Bereich im Signal dieses Kanals. Bandpower ist ein berechnetes Merkmal, keine alternative Elektrodenaufnahme. Für die Projektpipeline werden die Kanal-Zeitreihen mit Ereignisdatei gespeichert und Frequenzmerkmale anschließend berechnet. Ein direkter Dateiexport der Bandpower-Werte wird hier nicht behauptet. Mit diesen Frequenzmerkmalen lässt sich ein technischer Proof of Concept einfach aufbauen: Nach einer Ruhe- und Aufgabenaufnahme wird eine individuelle Änderung der Bandpower als Schwellwert für eine Anzeige oder ein Steuersignal verwendet. Konzentriertes oder anstrengendes Kopfrechnen ist ein mögliches Testszenario. Ob die Änderung die Aufgabe zuverlässig abbildet, muss pro Person geprüft werden. Bandpower ist kein eindeutiger Konzentrationsmesser und kann auch durch Augen- oder Muskelaktivität beeinflusst werden. Der PoC ist eine vorgeschlagene Erweiterung und noch nicht implementiert. Herstellerquelle: https://www.gtec.at/product/unicorn-suite/ (abgerufen am 16. Oktober 2026).
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/manual/unicorn-hybrid-black-and-suite-summary.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/recorder.h
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/analysis/view_eeg.py

## Slide 3
Implementiert: C-API-CLI
03
Gerätezugriff
Unicorn-Headset über die Hersteller-C-API verbinden und konfigurieren.
Aufzeichnung
250 Hz, kurze Testaufnahmen oder kontinuierliche Aufnahme mit optionalem Zeitlimit.
Datenverwaltung
Versuchsordner, EEG-CSV und separate Ereignisdatei. Schutz vor Überschreiben.
NewExp "Pilot_01"
scan paired / open <Seriennummer>
config / record 0 "VP01.csv" real / status / stop
Notes: Die CLI ist in C++ implementiert und kapselt die Hersteller-C-API. Sie unterstützt Bluetooth-Diagnose, Gerätesuche, Geräteinformationen, Kanalwahl und manuelle Datenerfassung. Digitale Ausgänge können abhängig vom Headset gelesen und gesetzt werden. Der Hintergrundrekorder vermeidet konkurrierende API-Zugriffe und meldet Fehler, Zählerunterbrechungen sowie Batterie- und Validierungswerte, sofern aktiviert. Reale Erfassung benötigt Windows x64, Hersteller-DLL, Bluetooth und Headset. Die Beispiele setzen ein gekoppeltes Gerät und eine ausgewählte Versuchsablage voraus.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/recorder.h
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/experiments.h

## Slide 4
Teilnehmeranzeige beim Szenariowechsel
04
Automatische Anzeige
Ein Szenariobefehl aktualisiert die Anweisung im separaten Teilnehmerfenster.
Passender Marker
Derselbe Befehl protokolliert die Aufgabenbezeichnung während der Aufnahme.
Flexible Aufgaben
Bewegung, Kopfrechnen, Fixationskreuz und eigene Anweisungen. Vollbild mit F11.
cue open
mark hands_up / mark legs_up / mark rest
mark subtract 7 from 347
cue imagery_arms | Stelle dir vor, beide Unterarme anzuheben.
Notes: Voraussetzung für die mark-Beispiele ist eine aktive Hintergrundaufnahme. Bei geöffnetem Teilnehmerfenster wird die Anzeige automatisch aus dem Marker abgeleitet: Hände hochheben, Beine hochheben, Fixationskreuz oder parametrisierte Rechenanweisung. Eigene cue-Befehle verknüpfen Marker und frei formulierten Anzeigetext, etwa für Imagery oder Blinzeln. Der Versuchsleiter löst den Szenariowechsel aus. Die automatische Anzeige ist implementiert, eine selbstständig zeitgesteuerte und randomisierte Trial-Abfolge noch nicht. Marker basieren auf Hostzeit und empfangenen Samples und erlauben nur eine ungefähre zeitliche Zuordnung.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/cues.h
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/recorder.h

## Slide 5
Geplante Szenarien im ersten Pilotversuch
05
Motorik
Beide Unterarme anheben, beide Füße anheben oder zweimal bewusst blinzeln. Je 20 Trials.
Motor Imagery
Dieselben Arm- und Beinbewegungen aus der eigenen Körperperspektive vorstellen. Je 20 Trials.
Kopfrechnen
Von einer dreistelligen Zahl wiederholt 7 abziehen, still und ohne Fingerbewegung. 12 Trials.
Ruhephasen
Je 60 Sekunden Baseline vor und nach den Aufgaben. Erholung zwischen den Trials.
Notes: Die tatsächliche Bewegung soll klein, bequem und vorab geübt sein. Bei Imagery bleibt der Körper ruhig und die Versuchsperson konzentriert sich auf das Bewegungsgefühl. Das Blinzeln dient auch der Erfassung des Augensignals und wird gesondert ausgewertet. Rechenschwierigkeit und einheitliche Bewegungsdefinition vor der Messung prüfen. Wortgenerierung gehört zur früheren erweiterten Planung, ist im aktuellen Pilotprotokoll vom 13. Oktober nicht vorgesehen. Eine mögliche spätere Erweiterung ist stille Wortgenerierung zu einem Buchstaben oder einer Kategorie.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/plannedExperiments/wordGeneration.md

## Slide 6
Trial-Struktur und Sitzungsdauer
06
Motorik und Imagery
2 s Fixation, 4 s Aufgabe, anschließend 6–8 s Erholung.
Kopfrechnen
2 s Zahleninstruktion, 10 s stilles Rechnen, anschließend 15–17 s Erholung.
Blöcke und Pausen
Kurze Aufgabenblöcke mit 45 s Pause dazwischen. Zwischen Hauptläufen 90 s.
112 Aufgaben-Trials
29:16 min Messzeit, mit geplanten Zusatzpausen 38:16 min
Aufbau, Einweisung und Übung kommen hinzu.
Notes: Motorik: vier Blöcke mit je 15 Trials, insgesamt 60. Imagery: vier Blöcke mit je zehn Trials, insgesamt 40. Rechnen: drei Blöcke mit je vier Trials. Erholungszeiten sind je Bedingung ausgeglichen verteilt. Aufgaben innerhalb eines Blocks sollen zufällig angeordnet werden, höchstens zweimal dieselbe Aufgabe unmittelbar hintereinander. Die konkrete Trial-Liste und der Zufallsseed sollen gespeichert werden. Die Reihenfolge der Hauptläufe soll über Personen möglichst ausgeglichen sein. Dies sind geplante Protokollvorgaben. Eine automatische Ablaufsteuerung ist noch zu ergänzen. Rest bezeichnet die Erholung zwischen Aufgaben, keine zusätzliche Aufgabenklasse mit separaten Trials.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md

## Slide 7
Auswertung in Python
07
1 Daten laden
Die CLI speichert EEG und Aufgabenmarker. Python liest beide Dateien ein.
2 Signale prüfen
EEG-Kurven ansehen und gestörte Abschnitte erkennen, etwa durch Bewegung oder Blinzeln.
3 Aufgaben vergleichen
Signale nach Aufgabe aufteilen und typische Unterschiede untersuchen, z. B. in Frequenzbändern.
4 Erkennung testen
Prüfen, ob ein Modell die Aufgaben anhand neuer, zuvor ungenutzter Daten unterscheiden kann.
Notes: Die Aufnahme erfolgt über die bestehende, in C++ geschriebene CLI mit der g.tec-C-API. Die Auswertung ist in Python vorgesehen. Das vorhandene Python-Skript analysis/view_eeg.py nutzt bereits MNE und NumPy zum Einlesen und Prüfen der Daten sowie zur Anzeige von EEG-Kurven und Frequenzspektren. Die weiteren Schritte zur Aufgabenaufteilung, Merkmalsberechnung und Modellbewertung werden darauf aufgebaut. Aufgabenmarker erlauben derzeit eine ungefähre zeitliche Zuordnung. Bewegungs- und Blinzelartefakte müssen passend zum Szenario beurteilt werden. Daten für den abschließenden Test bleiben vom Training getrennt, wobei Abschnitte desselben Trials zusammenbleiben.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/analysis/view_eeg.py
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md

## Slide 8
Nächster Schritt: Datenerhebung
08
Erster Lauf am Montag, 19. Oktober 2026
Vorbereitung
Headset und Kanäle prüfen, Einwilligung einholen, Aufgaben kurz üben und Versuchsordner anlegen.
Erste Aufnahme
Szenarien mit Teilnehmeranzeige durchführen. EEG und Marker speichern, Auffälligkeiten dokumentieren.
Direkte Nachkontrolle
Dateien in MNE öffnen, Signalqualität und Marker prüfen. Ablauf für weitere Datenerhebungen anpassen.
Notes: Termin gemäß Angabe des Präsentierenden: erster Lauf am kommenden Montag, 19. Oktober 2026. Vorhanden sind Betriebsanleitung, Hardwareübersicht, Aufgabenbeschreibungen, Pilotprotokoll sowie Teilnehmerinformation und Einwilligung. Die hardwarefreien Integrationstests bestanden am 15. Oktober: unter anderem Aufzeichnung, Marker, Versuchsordner, Pfad- und Überschreibschutz sowie simulierte Verbindungsfehler. Diese Tests ersetzen die praktische Prüfung am Headset nicht. Ziel des ersten Laufs sind verwertbare Daten und Rückmeldungen zur Durchführbarkeit, noch keine abschließende Aussage zur Klassifikationsleistung.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/Einwilligungserklaerung_EEG-Studie.html
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/test_recorder.py

## Slide 9
Demo
09
1 Start
Windows-Build starten, Headset verbinden und Teilnehmerfenster öffnen.
2 Aufnahme
EEG aufzeichnen und Szenarien per Befehl wechseln: Bewegung, Vorstellung und Kopfrechnen.
3 Ergebnis
Aufnahme stoppen und EEG-Datei mit Aufgabenmarkern in Python ansehen.
cue open / record 0 "VP01_demo.csv" real
mark hands_up / mark rest / mark subtract 7 from 347
Notes: Vollständige eigenständige Anleitung: presentations/Demo_Anleitung_DE.md.
# Eigenständige Demo: Build, Start und EEG-Aufnahme
## 1. Voraussetzungen unter Windows
Windows 64 Bit, Visual Studio 2022 oder Build Tools mit „Desktopentwicklung mit C++“ und Windows SDK sowie CMake installieren. Das Projekt muss inklusive `gtec_Clib/lib/Unicorn.dll` und `Unicorn.lib` lokal vorliegen. Headset einschalten und über Windows oder Unicorn Suite koppeln. Unicorn Recorder und andere Programme, die das Headset benutzen, vor der CLI-Demo schließen.
Die Anwendung mit der Hersteller-DLL läuft unter Windows, nicht direkt unter macOS. Die Demo zeigt manuell ausgelöste Szenariowechsel und ist kein vollständiger Studienlauf.
## 2. Bauen und starten in PowerShell
Den Beispielpfad in der ersten Zeile an den eigenen Windows-Projektordner anpassen. Alle folgenden Build-Befehle laufen aus diesem Ordner. Der neue Build-Ordner `build-demo` vermeidet Konflikte mit vorhandenen Build-Konfigurationen.
```powershell
cd "C:\Projekte\EEGvsMEG"
cmake -S gtec_Clib/terminal -B gtec_Clib/terminal/build-demo -G "Visual Studio 17 2022" -A x64
cmake --build gtec_Clib/terminal/build-demo --config Release
& .\gtec_Clib\terminal\build-demo\Release\unicorn_terminal.exe
```
CMake kopiert die Hersteller-DLL automatisch neben die EXE. Bei erneutem Bauen eine laufende CLI zuerst mit `quit` beenden. Bei späteren Starts genügt die letzte Zeile.
## 3. Befehle in der gestarteten CLI
Jeden Befehl einzeln eingeben und die Ausgabe prüfen. `scan paired` liefert die Seriennummer. In der Zeile `open DEINE_SERIENNUMMER` den Platzhalter durch diese Ausgabe ersetzen. Einen neuen Versuchsordnernamen wählen, falls `Demo_01` bereits existiert, oder mit `GoToExp "Demo_01"` den vorhandenen Ordner auswählen. Eine neue CSV-Datei verwenden, wenn `VP01_demo.csv` schon existiert.
```text
NewExp "Demo_01"
Where
version
bluetooth
scan paired
open DEINE_SERIENNUMMER
info
config
channels
cue open
record 0 "VP01_demo.csv" real
mark baseline
```
Jetzt etwa 5 Sekunden ruhig auf das Fixationskreuz schauen. Danach die folgende Reihenfolge manuell durchführen. Die Angaben zu Wartezeiten sind Anweisungen für den Vorführenden und keine CLI-Befehle.
1. `mark hands_up` eingeben. Beide Unterarme kurz anheben und wieder ablegen, nach etwa 4 Sekunden fortfahren.
2. `mark rest` eingeben. Etwa 7 Sekunden ruhig sitzen.
3. `mark legs_up` eingeben. Beide Füße kurz anheben und wieder absetzen, nach etwa 4 Sekunden fortfahren.
4. `mark rest` eingeben. Etwa 7 Sekunden ruhig sitzen.
5. `cue imagery_arms | Stelle dir vor, beide Unterarme anzuheben.` eingeben. Etwa 4 Sekunden nur vorstellen, ohne Bewegung.
6. `mark rest` eingeben. Etwa 7 Sekunden ruhig sitzen.
7. `mark subtract 7 from 347` eingeben. Etwa 10 Sekunden still fortlaufend 7 abziehen.
8. `mark rest` eingeben. Etwa 5 Sekunden ruhig sitzen.
Die Befehlsfolge im Überblick, ohne Warteanweisungen:
```text
mark hands_up
mark rest
mark legs_up
mark rest
cue imagery_arms | Stelle dir vor, beide Unterarme anzuheben.
mark rest
mark subtract 7 from 347
mark rest
status
stop
status
cue close
close
quit
```
`cue LABEL | TEXT` gehört vollständig in die CLI, nicht in PowerShell. Das Zeichen `|` trennt dort Marker und Anzeigetext. Das Teilnehmerfenster kann nach `cue open` mit F11 in den Vollbildmodus wechseln. Zum Eingeben weiterer Befehle wieder die CLI fokussieren.
`record 0` läuft bis zum manuellen Stoppen. Die Anweisung aktualisiert sich automatisch, sobald der Versuchsleiter einen passenden `mark`- oder `cue`-Befehl auslöst. Die Wartezeiten werden nicht automatisch gesteuert. Die Rechenanweisung bleibt in dieser kurzen Demo während des Rechnens sichtbar. Im Studienprotokoll ist dagegen eine separate Instruktionsphase mit anschließendem Fixationskreuz vorgesehen.
## 4. Ergebnis prüfen
`Where` nennt den tatsächlichen Aufnahmeordner. CMake legt ihn als `recordings` neben dem Projektordner fest. Beim obigen Beispiel liegen die Dateien unter:
```text
C:\Projekte\recordings\Demo_01\VP01_demo.csv
C:\Projekte\recordings\Demo_01\VP01_demo.csv.events.csv
```
Die erste Datei enthält die Kanalwerte und Zeitinformationen, die zweite die Aufgabenmarker. Markerpositionen sind zeitliche Näherungen und keine präzise Hardware-Synchronisation.
## 5. Optional: Aufnahme in Python ansehen
In einer Python-Umgebung mit MNE, NumPy und Matplotlib aus dem Projektordner ausführen. Die EEG-Einheit vorher der Ausgabe von `config` entnehmen. Das folgende Beispiel gilt nur, wenn dort für EEG tatsächlich `uV` steht:
```powershell
python analysis/view_eeg.py "..\recordings\Demo_01\VP01_demo.csv" --unit uV
```
Für eine gefilterte Anzeigekopie oder das Frequenzspektrum:
```powershell
python analysis/view_eeg.py "..\recordings\Demo_01\VP01_demo.csv" --unit uV --filtered
python analysis/view_eeg.py "..\recordings\Demo_01\VP01_demo.csv" --unit uV --psd
```
Die Anzeige verändert die gespeicherte CSV nicht.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/README.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/analysis/view_eeg.py