## Slide 1
EEG vs MEG
01
Implementierung und Versuchsablauf
C-API-CLI, Teilnehmeranzeige und geplante Auswertung
Theodoros Avgitidis
15. Oktober 2026
Notes: Schwerpunkt dieses Zwischenstands sind die implementierte Erfassungssoftware und die Vorbereitung der ersten Datenerhebung am Montag, 19. Oktober 2026. Termin laut Projektplanung des Präsentierenden.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/README.md

## Slide 2
Implementiert: C-API-CLI
02
Gerätezugriff
Unicorn-Headset über die Hersteller-C-API verbinden und konfigurieren.
Aufzeichnung
250 Hz, kurze Testaufnahmen oder kontinuierliche Aufnahme mit optionalem Zeitlimit.
Datenverwaltung
Versuchsordner, EEG-CSV und separate Ereignisdatei. Schutz vor Überschreiben.
NewExp "Pilot_01"
scan paired / open <Seriennummer>
config / record 0 "VP01.csv" real / status / stop
Notes: Die CLI ist in C++ implementiert und kapselt die Hersteller-C-API. Sie unterstützt Bluetooth-Diagnose, Gerätesuche, Geräteinformationen, Kanalwahl und manuelle Datenerfassung. Digitale Ausgänge können abhängig vom Headset gelesen und gesetzt werden. Der Hintergrundrekorder vermeidet konkurrierende API-Zugriffe und meldet Fehler, Zählerunterbrechungen sowie Batterie- und Validierungswerte, sofern aktiviert. Reale Erfassung benötigt Windows x64, Hersteller-DLL, Bluetooth und Headset. Die Beispiele setzen ein gekoppeltes Gerät und eine ausgewählte Versuchsablage voraus.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/recorder.h
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/experiments.h

## Slide 3
Teilnehmeranzeige beim Szenariowechsel
03
Automatische Anzeige
Ein Szenariobefehl aktualisiert die Anweisung im separaten Teilnehmerfenster.
Passender Marker
Derselbe Befehl protokolliert die Aufgabenbezeichnung während der Aufnahme.
Flexible Aufgaben
Bewegung, Kopfrechnen, Fixationskreuz und eigene Anweisungen. Vollbild mit F11.
cue open
mark hands_up / mark legs_up / mark rest
mark subtract 7 from 347
cue imagery_arms | Stelle dir vor, beide Unterarme anzuheben.
Notes: Voraussetzung für die mark-Beispiele ist eine aktive Hintergrundaufnahme. Bei geöffnetem Teilnehmerfenster wird die Anzeige automatisch aus dem Marker abgeleitet: Hände hochheben, Beine hochheben, Fixationskreuz oder parametrisierte Rechenanweisung. Eigene cue-Befehle verknüpfen Marker und frei formulierten Anzeigetext, etwa für Imagery oder Blinzeln. Der Versuchsleiter löst den Szenariowechsel aus. Die automatische Anzeige ist implementiert, eine selbstständig zeitgesteuerte und randomisierte Trial-Abfolge noch nicht. Marker basieren auf Hostzeit und empfangenen Samples und erlauben nur eine ungefähre zeitliche Zuordnung.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/main.cpp
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/cues.h
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/recorder.h

## Slide 4
Geplante Szenarien im ersten Pilotversuch
04
Motorik
Beide Unterarme anheben, beide Füße anheben oder zweimal bewusst blinzeln. Je 20 Trials.
Motor Imagery
Dieselben Arm- und Beinbewegungen aus der eigenen Körperperspektive vorstellen. Je 20 Trials.
Kopfrechnen
Von einer dreistelligen Zahl wiederholt 7 abziehen, still und ohne Fingerbewegung. 12 Trials.
Ruhephasen
Je 60 Sekunden Baseline vor und nach den Aufgaben. Erholung zwischen den Trials.
Notes: Die tatsächliche Bewegung soll klein, bequem und vorab geübt sein. Bei Imagery bleibt der Körper ruhig und die Versuchsperson konzentriert sich auf das Bewegungsgefühl. Das Blinzeln dient auch der Erfassung des Augensignals und wird gesondert ausgewertet. Rechenschwierigkeit und einheitliche Bewegungsdefinition vor der Messung prüfen. Wortgenerierung gehört zur früheren erweiterten Planung, ist im aktuellen Pilotprotokoll vom 13. Oktober nicht vorgesehen. Eine mögliche spätere Erweiterung ist stille Wortgenerierung zu einem Buchstaben oder einer Kategorie.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/plannedExperiments/wordGeneration.md

## Slide 5
Trial-Struktur und Sitzungsdauer
05
Motorik und Imagery
2 s Fixation, 4 s Aufgabe, anschließend 6–8 s Erholung.
Kopfrechnen
2 s Zahleninstruktion, 10 s stilles Rechnen, anschließend 15–17 s Erholung.
Blöcke und Pausen
Kurze Aufgabenblöcke mit 45 s Pause dazwischen. Zwischen Hauptläufen 90 s.
112 Aufgaben-Trials
29:16 min Messzeit, mit geplanten Zusatzpausen 38:16 min
Aufbau, Einweisung und Übung kommen hinzu.
Notes: Motorik: vier Blöcke mit je 15 Trials, insgesamt 60. Imagery: vier Blöcke mit je zehn Trials, insgesamt 40. Rechnen: drei Blöcke mit je vier Trials. Erholungszeiten sind je Bedingung ausgeglichen verteilt. Aufgaben innerhalb eines Blocks sollen zufällig angeordnet werden, höchstens zweimal dieselbe Aufgabe unmittelbar hintereinander. Die konkrete Trial-Liste und der Zufallsseed sollen gespeichert werden. Die Reihenfolge der Hauptläufe soll über Personen möglichst ausgeglichen sein. Dies sind geplante Protokollvorgaben. Eine automatische Ablaufsteuerung ist noch zu ergänzen. Rest bezeichnet die Erholung zwischen Aufgaben, keine zusätzliche Aufgabenklasse mit separaten Trials.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md

## Slide 6
Geplante Auswertungspipeline
06
1 Import und Sichtung
EEG-CSV und Marker in MNE laden. Signalverläufe und Frequenzspektren prüfen. Bereits implementiert.
2 Vorverarbeitung
Filter festlegen, schlechte Kanäle und Artefakte prüfen, Aufgabenfenster anhand der Marker bilden.
3 Merkmale und Modell
Zunächst Bandpower oder CSP, anschließend LDA oder SVM für paarweise Aufgabenvergleiche.
4 Bewertung
Balanced Accuracy und Konfusionsmatrix. Ganze Trials oder Blöcke für unabhängige Tests zurückhalten.
Notes: Der vorhandene Viewer kann EEG-Spalten und Ereignisse einlesen, Einheiten umrechnen, Daten prüfen sowie Zeitverläufe und Welch-Spektren darstellen. Optional sind ein 50-Hz-Notch und ein 0,5–30-Hz-Bandpass auf einer Anzeigekopie verfügbar, die CSV bleibt erhalten. Die Auswertungsschritte 2–4 sind geplant. Eine automatische Artefaktkorrektur und Klassifikation sind nicht implementiert. Mu-/Alpha- und Beta-Band, Bandpower, CSP beziehungsweise Filter-Bank-CSP sind mögliche Ansätze, deren Eignung an Pilotdaten geprüft werden soll. Klassifikation zunächst innerhalb der Hauptläufe, etwa Arme gegen Beine oder Arm- gegen Beinvorstellung. Segmente desselben Trials bleiben bei Training/Test zusammen. Für Übertragbarkeit über Sitzungen oder Personen sind ganze Sitzungen beziehungsweise Personen zurückzuhalten. Bewegungs- und Augensignale dürfen nicht pauschal als neuronale Aktivität interpretiert werden.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/analysis/view_eeg.py
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/plannedExperiments/studyDesign.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md

## Slide 7
Nächster Schritt: Datenerhebung
07
Erster Lauf am Montag, 19. Oktober 2026
Vorbereitung
Headset und Kanäle prüfen, Einwilligung einholen, Aufgaben kurz üben und Versuchsordner anlegen.
Erste Aufnahme
Szenarien mit Teilnehmeranzeige durchführen. EEG und Marker speichern, Auffälligkeiten dokumentieren.
Direkte Nachkontrolle
Dateien in MNE öffnen, Signalqualität und Marker prüfen. Ablauf für weitere Datenerhebungen anpassen.
Notes: Termin gemäß Angabe des Präsentierenden: erster Lauf am kommenden Montag, 19. Oktober 2026. Vorhanden sind Betriebsanleitung, Hardwareübersicht, Aufgabenbeschreibungen, Pilotprotokoll sowie Teilnehmerinformation und Einwilligung. Die hardwarefreien Integrationstests bestanden am 15. Oktober: unter anderem Aufzeichnung, Marker, Versuchsordner, Pfad- und Überschreibschutz sowie simulierte Verbindungsfehler. Diese Tests ersetzen die praktische Prüfung am Headset nicht. Ziel des ersten Laufs sind verwertbare Daten und Rückmeldungen zur Durchführbarkeit, noch keine abschließende Aussage zur Klassifikationsleistung.
Project sources:
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/Einwilligungserklaerung_EEG-Studie.html
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/docs/experiment-protocol.md
/Users/theoa/Desktop/Projects/EEGvsMEG/gtec_Clib/terminal/test_recorder.py